## Slide 1: 캡스톤 디자인
2016270634 이찬호
2017271066 홍수미

## Slide 2: 발표 순서
제작 동기 및 목표
작품 개발 방법 및 과정 1) 사용 부품 / 적용 이론 2) 알고리즘 3) 결과 4) 개선할 점
기대 효과 및 활용 방안
Q & A

## Slide 3: 제작 동기
수평 축기 고정되어 있는 일반적인 수레는 오르막길에서 짐이 균형을 유지하기 어려움

## Slide 4: 목표
스스로 균형을 잡을 수 있는 카트 - 외부 충격에도 스스로 균형 유지 - 전후좌우 리모콘으로 카트 조작 - 이동 속도 조절 가능 - 경사에서 균형 유지
리모콘을 이용해 속도와 방향 표시 - 스위치를 이용한 방향 제어 - 속도 제어 및 상태 표시 - 블루투스 통신을 통한 무선 제어

## Slide 5: 작품 개발 방법 및 과정

## Slide 6: 사용 부품
DC 모터
모터 드라이버, 자이로 센서
LCD 패널
블루투스 모듈

## Slide 7: 적용 이론 (PI 제어)
미소 잔류 편차를 시간적으로 누적하여, 원하는 목표에 맞도록 출력을 증감하여 편차를 없애는 방식
비례제어 + 적분

## Slide 8: 알고리즘
차체에 충격이 가해짐
MPU6050 pitch 값을 입력 받음
Pitch 값을 이용해 PI제어
균형 유지
리모콘 신호 (스위치)
전달 받은 값 해석
원하는 방향 조절
통신으로 차체에 값 전달
카트
리모콘

## Slide 9: 결과 (카트 외형)

## Slide 10: 결과 (균형제어)
PI 제어기를 성공적으로 설계하여 균형을 잡음
손으로 밀거나 선으로 잡아 당기면 그대로 따라옴
무게가 올라가면 불안정

## Slide 11: 결과 (이동)
균형을 잡으면서 이동 실패
이동을 하는 시간과 균형을 잡는 시간의 비율로 조율 이동시간이 짧아지면 움직이지 않음 이동시간이 길어지면 균형을 잡지 못함

## Slide 12: 결과 (리모콘 외형)

## Slide 13: 결과 (LCD)
1열에 진행 방향 표기
2열에 속도 표기

## Slide 14: 결과 (통신)
블루투스 통신 실패 아두이노 - 모바일 기기간 통신 성공 아두이노 – 아두이노간 master, slave 설정 문제로 실패
유선 통신 방식인 UART 통신으로 대체

## Slide 15: 개선할 점
카트 - 균형을 잡으면서 이동 불가
리모콘 - 블루투스 통신 실패 (UART로 대체)

## Slide 16: 기대 효과 및 활용 방안

## Slide 17: 기대 효과 및 활용 방안
경사가 많은 구간에서 짐 운반 가능 -> 공항, 공장을 비롯한 실〮내외에서 사용 가능
전동 휠체어 접목

## Slide 18: Q & A